## Slide 1: Metody zarządzania i sterowania jakością
Wykład 4 – AWO

## Slide 2: Powstanie i istota analizy wartości
1947 – amerykański inżynier D.L. Miles po raz pierwszy użył określenia Value Analysis, a pierwsze zastosowania tej metody na dużą skalę przypadły na okres wojny koreańskiej
1966 – w Polsce ma początek wdrożenie rozwiązania opracowanego za pomocą analizy wartości ( we wrocławskim „Pafawagu”

## Slide 3: Powstanie i istota analizy wartości
Analiza wartości początkowo odnosiła się wyłącznie do produktów, później objęła również sferę technologii. Około 1970 r struktura zastosowań analizy wartości przedstawiała się następująco :
- analiza wartości wyrobów – 60%
- analiza wartości technologii – 30 %
- analiza wartości organizacji – 10 %

## Slide 4: Definicja AWO
Metody analizy wartości stosowane są do projektowania i optymalizowania systemów (produktów, procesów, infrastruktur, usług, organizacji) mają na celu osiągnięcie pełnej satysfakcji użytkowników przy niższych kosztach. Ich siła analityczna wynika z tego, że biorą pod uwagę dwie logiki:
logikę funkcjonalną, która wyjaśnia, jaka powinna być odpowiedź systemu na potrzeby i ograniczenia użytkowników we wszystkich sytuacjach życiowych
logikę opisową, która określa, jakie elementy składowe rozwiązania lub zasobów wchodzą w grę, aby przynieść odpowiedź na daną funkcję.(Funkcja-wyraża relację między produktem i jednym lub wieloma składnikami otoczenia zewnętrznego.

## Slide 5: AWO
Rozważając analizę wartości trzeba rozpatrzyć cztery podstawowe dla niej pojęcia:
- system organizacyjny
- funkcje
- koszty
- wartości

## Slide 6: System organizacyjny
Wg S. Beera „system jest to zorganizowana ilość elementów, powiązanych wzajemnie i pełniących określone funkcje”
Tak więc system jest to kompleks elementów wzajemnie powiązanych ze względu na pełnione funkcje.
Analiza wartości zajmuje się, jak dotąd, systemami technicznymi, orgatechnicznymi i organizacyjnymi.
Orgatechniczny – ogół środków technicznych ułatwiających realizację funkcji zarządzania, np.: formularz, kartoteka, komputer.

## Slide 7: System organizacyjny
System organizacyjny – system składający się z ludzi i rzeczy. Każdy system organizacyjny jest podsystemem jakiejś większej całości i zarazem stanowi nadsystem dla systemów niższego rzędu. Znajduje się więc w stałej interakcji z systemami równorzędnymi i nadrzędnymi, które stanowią w stosunku do systemu rozpatrywanego jego środowisko zewnętrzne.
Przykład systemu organizacji – przedsiębiorstwo przemysłowe. Systemy równorzędne to: dostawcy, odbiorcy, banki, administracja terenowa itp.
Podsystem – piony przedsiębiorstwa.

## Slide 8: Funkcja systemów organizacyjnych
Funkcja może być rozumiana jako zdarzenie (stan rzeczy lub zmiana) prowadzące do zaspokojenia określonej potrzeby.

## Slide 9: Funkcja systemów organizacyjnych
Funkcje systemów organizacyjnych
Funkcje zewnętrzne
Funkcja główna
Funkcje uzupełniające
Funkcje cząstkowe
Funkcje elementarne

## Slide 10: Funkcja systemów organizacyjnych
Funkcje zewnętrzne wynikają z potrzeb środowiska zewnętrznego, ich spełnienie prowadzi do zdarzeń oczekiwanych przez to środowisko.
Przykład hotel.
Funkcja główna: zapewnić schronienie,
funkcje uzupełniające: „umożliwić spożycie posiłku, zapewnić łączność telefoniczną.
Funkcje cząstkowe dla funkcji głównej: informować o warunkach i możliwościach zatrzymania się w hotelu, potwierdzać rezerwację, dokonywać recepcji itd.
Funkcje cząstkowe dla funkcji uzupełniającej : zapewnić miejsce w restauracji hotelowej, przyjąć zamówienie, sporządzić menu itd.
Aby móc spełnić funkcje zewn. Trzeba zrealizować funkcje elementarne z nimi związane. Przykład dla spełnienia uzup. Funkcji cząstkowej: informować o rodzajach i cenach potraw trzeba wykonać szereg czynności np.: skalkulować ceny posiłków, wpisać nazwy i ceny potraw do jadłospisu, dostarczyć karty do restauracji.

## Slide 11: Koszty systemów organizacyjnych
Koszt systemu organizacji to suma nakładów poniesionych na utworzenie systemu oraz ogół nakładów związanych z funkcjonowaniem systemu w odpowiednim okresie.
Kł = Kt + Kf
Kł – koszt łączny systemu organizacji
Kt – koszt tworzenia systemu:
- nakłady na opracowanie projektu nowo tworzonego systemu,
- nakłady związane z pozyskaniem zasobów ludzkich i rzeczowych,
- nakłady związane z rozruchem systemu.
Kf – koszt jego funkcjonowania w danym okresie:
- koszty pracy ludzkiej,
- koszty materiałowe,
- koszty ogólne,
- nakłady ponoszone przez środowisko zewnętrzne.

## Slide 12: Wartość systemów organizacyjnych
Dla potrzeb analizy wartości przyjmuje się pojecie wartości użytkowej, tzn. najniższy koszt niezawodności spełnienia określonych funkcji.
Wartość systemu organizacji jest to raczej pojęcie sprawności systemu, przy czym stosunek stopnia spełnienia funkcji do kosztów odpowiadałby sprawności rzeczywistej, a najniższy koszt niezawodnego spełnienia funkcji – sprawności wzorcowej danego systemu.
Jeśli stopień spełnienia funkcji oznaczymy przez F, a koszt spełnienia tych funkcji przez K, to możemy zapisać:
wartość rzeczywista systemu
wartość wzorcowa systemu.

## Slide 13: Etapy postępowania w AWO
Etapy postępowania w AWO:
Przygotowanie czynnika ludzkiego.
Wybór przedmiotu badania.
Rozpoznanie systemu ( w tym: określenie funkcji zewnętrznych).
Zbieranie informacji o funkcjonowaniu systemu, w tym ocena stopnia spełnienia tych funkcji.
Analiza funkcji i pozyskanie nowych rozwiązań.
Opracowanie projektu szczegółowego.
Wdrożenie projektu.

## Slide 14: Etapy postępowania w AWO
ETAPY POSTĘPOWANIA
FAZY POSTĘPOWANIA
PODSTAWOWE METODY
Przygotowanie czynnika ludzkiego
Zapoznanie dyrekcji z AWO
Utworzenie zespołów AWO
Zapoznanie kadry kierowniczej z AWO
Szkolenie członków zespołu
Metoda przypadków
Wybór przedmiotu badania
Diagnoza organizacyjna
Ustalenie hierarchii potrzeb
Metoda anal;izy ekonomicznej i ergonomicznej
Metoda ABC

## Slide 15: Etapy postępowania w AWO
ETAPY POSTĘPOWANIA
FAZY POSTĘPOWANIA
PODSTAWOWE METODY
Rozpoznanie systemu
Określenie systemu
Identyfikacja mankamentów systemu
Identyfikacja potrzeb i wymagań środowiska zewnętrznego
Metoda typu interview
Zbieranie informacji
Zdefiniowanie funkcji zewnętrznych
Zbieranie informacji zewnętrznych
Metoda kartowania
Ustalenie funkcji elementarnych
Określenie kosztów funkcji
Klasyfikacja funkcji
Metoda mierzenia czasu
Graficzne i numeryczne metody topologiczne

## Slide 16: Etapy postępowania w AWO
ETAPY POSTĘPOWANIA
FAZY POSTĘPOWANIA
PODSTAWOWE METODY
Analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań
Analiza funkcji
Sformułowanie funkcji koniecznych
Ocena efektywności systemu
Analiza przez porównanie
Poszukiwanie wariantów spełnienia funkcji zewnętrznych
Wybór wariantu optymalnego
Metody heurystyczne
Metody badań operacyjnych

## Slide 17: Etapy postępowania w AWO
ETAPY POSTĘPOWANIA
FAZY POSTĘPOWANIA
PODSTAWOWE METODY
Opracowanie projektu szczegółowego nowego systemu
Określenie funkcji elementarnych
Określenie kosztów funkcji
Metoda normatywów elementarnych
Ustalenie efektywności ekonomicznej zmian
Metoda kartowania
Opracowanie sprawozdania i uzyskanie aprobaty kierownictwa
Metoda rachunku efektywności ekonomicznej
Metody sieciowe i wykresy Gantta

## Slide 18: Etapy postępowania w AWO
ETAPY POSTĘPOWANIA
FAZY POSTĘPOWANIA
PODSTAWOWE METODY
Wdrożenie projektu w życie
Przygotowanie środków organizacyjno-technicznych
Przygotowanie czynnika ludzkiego
Przeprowadzenie zmian
Zanikająca kontrola wdrożenia
Przeprowadzenie zmian
Przeprowadzenie zmian