## Slide 1: Metody zarządzania i sterowania jakością
Wykład 2 – FMEA (2h)

## Slide 2: Definicja FMEA
FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) – Analiza przyczyn i skutków wad jest metodą organizatorską ułatwiającą analizę projektu wyrobu lub procesu technologicznego mającą na celu uniknięcie występujących lub potencjalnie możliwych wad wyrobu.

## Slide 3: Definicja FMEA
Metoda polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.

## Slide 4: Definicja FMEA
Celem FMEA jest znalezienie
/poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń/
potencjalnych przyczyn i skutków wad (błędów) popełnianych przy projektowaniu i wyeliminowanie ich – najlepiej zanim jeszcze powstanie gotowy wyrób.

## Slide 5: Definicja FMEA
Dzięki metodzie FMEA:
możemy ciągle doskonalić nasz produkt/proces poprzez poddawanie go kolejnym analizą i na podstawie uzyskanych wyników
wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nam nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu;
można ją wykorzystywać do procesów bardzo złożonych zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej.

## Slide 6: Definicja FMEA
Analizę możemy przeprowadzić dla całego wyrobu, pojedynczego podzespołu lub elementu konstrukcyjnego wyrobu, a także dla całego procesu technologicznego lub jego dowolnej operacji.

## Slide 7: Rodzaje FMEA
Rozróżnia się dwa rodzaje FMEA:
    Konstrukcji (wyrobu)
    Procesu

## Slide 8: Rodzaje FMEA
FMEA wyrobu/konstrukcji – ma na celu poznanie silnych i słabych stron produktu już w fazie projektowania
FMEA procesu - ma na celu identyfikacje czynników utrudniających spełnienie wymagań konstrukcyjnych lub dezorganizujących proces produkcyjny.

## Slide 9: FMEA wyrobu/konstrukcji
Stosuje się ja w następujących fazach:
Koncepcyjnej – dla uzyskania rozstrzygnięć o ryzykach awarii w różnych (alternatywnych) rozwiązaniach koncepcyjnych;
Konstruowania – dla ustalenia słabych miejsc konstrukcji i sposobów oraz środków ich usunięcia;
Badań – dla uzyskania wiedzy, jakie badania należy rzeczywiście przeprowadzić dla oceny wyrobu, a z których można zrezygnować i w ten sposób ograniczyć niepotrzebne wydatki na niektóre drogie i czasochłonne badania;
W czasie wdrażania produktu na skalę przemysłową;
Produkcji;
Eksploatacji.

## Slide 10: FMEA wyrobu/konstrukcji
Słabe miejsca konstrukcji mogą dotyczyć:
Realizowanych funkcji;
Niezawodności;
Łatwości obsługi;
Podatności naprawczej;
Technologiczności.

## Slide 11: FMEA wyrobu/konstrukcji
Słabe miejsca konstrukcji mogą dotyczyć:
Realizowanych funkcji;
Niezawodności;
Łatwości obsługi;
Podatności naprawczej;
Technologiczności.

## Slide 12: FMEA wyrobu/konstrukcji
Powody przeprowadzenia FMEA konstrukcji:
Nowy wyrób;
Nowe lub w dużym stopniu zmienione części lub podzespoły;
Nowe materiały;
Nowe technologie;
Nowe zastosowania;
Szczególne ryzyko niebezpieczeństwa.

## Slide 13: FMEA wyrobu/konstrukcji
W analizie wykorzystywane są informacje, które przedsiębiorstwo posiada o podobnych wyrobach własnych lub też wyrobach innych firm.
FMEA konstrukcji powinna dać oszacowanie możliwości wystąpienia wad, a następnie ustalić środki i sposoby postępowania aby prawdopodobieństwo wystąpienia wad zostało zredukowane do akceptowanego poziomu.

## Slide 14: FMEA procesu
FMEA procesu powinna dać rozeznanie możliwych zakłóceń, które ewentualnie mogą utrudniać lub dezorganizować planowane procesy wytwarzania.

## Slide 15: FMEA wyrobu/konstrukcji
Zakłócenia mogą powodować, że np.: słabymi punktami procesu będą:
  Wydajność procesu;
  Dobór właściwej metody produkcji;
  Łatwość wykrywania odchyleń;
  Dobór środków pomiarowych;
  Zużycie maszyn i urządzeń.

## Slide 16: FMEA wyrobu/konstrukcji
FMEA procesu stosowana jest w następujących fazach:
  w początkowej fazie planowania, aby zdecydować o przydatności procesów i rozważyć dobór środków produkcji (zakup maszyn i urządzeń);
  w fazie planowania produkcji, aby określić słabe miejsca i zastosować środki zapobiegawcze;
  przed uruchomieniem produkcji seryjnej;
  w produkcji seryjnej dla usprawnienia procesów, które okazały się „niestabilne’’ lub o niskiej wydajności.

## Slide 17: FMEA wyrobu/konstrukcji
FMEA może być również zastosowana w zakresie usług (w obsłudze klienta) np. dla optymalizacji przebiegu:
  nadzoru,
  konserwacji i serwisu a także,
  procesu magazynowania oraz
  działań nie związanych z procesami produkcji.

## Slide 18: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Stawiając zadanie przeprowadzenia analizy FMEA należy:
  wyznaczyć cel analizy,
  określić zakres analizy,
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za jej przeprowadzenie oraz wytypować skład zespołu roboczego,
  określić sposób dokumentowania wyników,
  wyznaczyć harmonogram przeprowadzenia.

## Slide 19: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Zasadnicze cele każdej analizy FMEA to:
  poprawa jakości wyrobów,
  lepsze dostosowanie się do wymagań rynku i klienta;
  produkowanie taniej i lepiej;
Cele te są następnie ściślej definiowane tak, aby mogły być już tematem konkretnej analizy FMEA.

## Slide 20: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Właściwa analiza obejmuje następujące etapy:
analiza jakościowa wad
analiza ilościowa wad (szacowanie czynników ryzyka)
opracowanie planu działań zaradczych
nadzór nad działaniami zaradczymi

## Slide 21: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Definicja celu analizy
Powołanie grupy roboczej
Zakres i termin badania
Dekompozycja funkcjonalna
Zbieranie danych
Analiza jakościowa wad
Analiza ilościowa wad
Liczba priorytetowa R wyższa od przyjętego poziomu
Aktualny stan zadowalający – brak działań zaradczych
Plan działań zaradczych
Analiza ilościowa – ponowne szacowanie czynników ryzyka
Liczba priorytetowa R mniejsza od przyjętego poziomu
Wdrożenie działań zaradczych
Nadzór nad działaniami zaradczymi
Wyniki zgodne z założeniami
Zakończenie analizy FMEA
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE

## Slide 22: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Ocena ryzyka
Wszystkie możliwe wady są oceniane w skali 1-10 z punktu widzenia:
  Prawdopodobieństwa wystąpienia (LPW)
  Znaczenia, tzn. oddziaływania na klienta (LPZ)
  Prawdopodobieństwa wykrycia (LPO)

## Slide 23: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
Liczba priorytetowa ryzyka (LPR)
LPR = LPW · LPZ · LPO

## Slide 24: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
  Działania zaradcze powinny prowadzić do:
  Redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia wady (co jest możliwe przez zmiany konstrukcji lub procesów);
  Redukcji ważności wady (możliwe to jest głownie poprzez zmiany konstrukcyjne);
  Podwyższenia prawdopodobieństwa wykrycia wady (możliwe to jest przez zmiany konstrukcji i procesów, jak również przez zastosowanie lepszych środków badawczych i kontrolnych).

## Slide 25: FMEA -korzyści
Korzyści wynikające ze stosowania analizy FMEA:
Poprawa niezawodności wyrobu i wzrost zadowolenia klientów, obniżenie kosztów gwarancyjnych, wzrost wiarygodności u klientów.
Bardziej skuteczne opanowanie procesów produkcyjnych, co pozwala na unikniecie błędów mniejszym nakładem, jeszcze przed wystąpieniem kosztownych szkód.
Wzrost motywacji pracowników do wspólnego działania nad jakością i współodpowiedzialność za wyroby;
Dostarcza argumentów odciążających w przypadku odpowiedzialności za wyrobów, tzn. jest dowodem na zapewnienie właściwej organizacji przy produkcji wyrobów oraz zapewnienie dobrego poziomu wyrobów;
Umożliwia obniżenie kosztów jakości przez zastosowanie analizy wyrobu na wczesnych etapach tworzenia wyrobu;
Uzmysławia pracownikom skutki błędów przed ich realnym wystąpieniem.

## Slide 26: FMEA metodyka przeprowadzania analizy
LP. | Element | Wada | Skutek | Przyczyna | R | Z | W | RZW | Działania naprawcze
1 | jednostka systemowa | system nie ładuje się | komputer nie działa | niewłaściwy program systemowy | 3 | 10 | 9 | 270 | wymiana programu
2 | monitor | niewłaściwe kolory | zielony i czerwony niedostępne | niewłaściwa karta grafiki | 2 | 3 | 2 | 12 | sprawdzenie karty i wymiana
3 | dysk twardy | dysk niemożliwy do odczytania | utrata danych | zła instalacja dysku | 4 | 8 | 10 | 320 | instalacja właściwego napędu
4 | klawiatura | blokuje się | niemożliwe przekazywanie danych | niewłaściwe podłączenie | 4 | 2 | 5 | 40 | test klawiatury, sprawdz. połączenia
5 | drukarka | błędy wydruku | wydruk nie daje się odczytać | uszkodzenie sterownika | 6 | 3 | 3 | 54 | wymiana sterownika
6 | Napęd dysku | błędy odczytu | nie można przechowywać danych | brudny dysk lub mechanizm napędowy | 3 | 5 | 2 | 30 | czyszczenie mechanizmu lub wymiana dysku
7 | karta rozszerzająca | błąd działania karty rozszerzającej | niewykorzystane możliwości karty | karta źle podłączona | 7 | 1 | 8 | 56 | testowanie połączeń, właściwe połączenie po teście